FOCUS FO 649E

Hersteller: RIM CZ s.r.o.

Design: RIM Design Team

FOCUS FO 649E

Konferenzstuhl mit mittlerer Rückenlehnhöhe, Freischwinger, stapelbar, Sitz und Rückenlehne sind voneinander getrennt.

| Sitz | Ergonomischer PUR Schaum, Stärke 5 cm, Volumgewicht 50 kg/m3, mit Stoff oder Leder (ohne Klebstoff) bespannt. Der Sitz ermöglicht ein bequemes Sitzen. |
| --- | --- |
| Rückenlehne | Ergonomischer PUR-Schaum Stärke 4 cm, Volumgewicht 70 kg/m3, gepolsterte Rückenlehne mit Stoff oder Leder bespannt. |
| Stoffauswahl | Nach Stoffkarte, andere Stoffe auf Anfrage. |
| Gestell | Gestell aus Stahlrundrohr, Freischwinger, Beine 25 x 2 mm. Schwarz pulverbeschichtet. Gleiter ohne scharfe Kanten, Gleiter mit Filz optional. |
| Armlehnen | Die Armlehnen sind ein Teil der ganzen Konstruktion. Armauflagen aus Kunststoff. |
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. Dies gewährleistet Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern. |
| OPTIONAL | Gestell in Chrom Gestell in RAL 9006 Filzgleiter Lederarmauflagen |
| Zertifikat | Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften nach Norm EN 1335. |
| Garantie | 5 Jahre (nach algemeinen Geschäftsbedingungen) |

Maße (in mm)

Produktreihe FOCUS

| FO 642C.024.088 FO 646A FO 647E FO 649E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |