ORGANIX OX 5262

Hersteller: RIM CZ a.s.

Design: Kai Stania

ORGANIX OX 5262

Vollgepolstertes Mini Sofa für 1 sitzende Person in abgerundeter Form auf einem Metallgestell, bestimmt für Ruhezonen, Warteräume, Eingangshallen, Empfangsbereichen sowie auch zum Sitzen in Besprechungsräumen und für das Arbeitszimmer zu Hause.

| Ausführung | Das Gerüst des Sofas wird aus Kanthölzern und gepressten Holz-Verbundplatten gebildet, gepolstert mit PUR-Schaum verschiedener Stärke und Dichte. Auf dem Sitz beträgt die Stärke des PUR-Schaums 110 mm, das Volumengewicht beträgt 55 kg/m3. Sitz, Lehne und Armlehnen sind mit Stoff oder Leder bezogen. |
| --- | --- |
| Rahmen | Der tragende Rahmen des Sofas besteht aus Stahldraht mit einem Durchmesser von 16 mm. Gebogen und verschweißt mit Bandstahl mit einem Querschnitt von 60 x 5mm bildet er eine Einheit, die fest mit der Unterseite des Sofas verschraubt ist. |
| Polsterung | Nach Wahl aus dem Stoff- und Lederangebot. |
| Optionale Ausführung | Verchromte Oberfläche des Rahmens |
| Garantie | 5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen) |

Maße (in mm)

Konzept ORGANIX

| OX 5261 | OX 5263 |
| --- | --- |